## Slide 1
EM-benchmark v3 与公开电磁／低空基准：设计维度对照
口径：比设计取舍，不比优劣；不比分数（题目不同，分数不可跨基准比较）
设计维度 | 我们 v3 | EMRB | RF-Agent | MERLIN | UAVBench | 我们的下一步（借鉴）
① 数据来源（仿真／实测） | 仿真：自建波形库+Sionna RT 多径+前端损伤 | 仿真生成（单通道，带内噪声） | 未确证（论文未声明） | 仿真为主（高斯噪声注入） | 无信号数据（纯文本 JSON） | 接入真实采集；NIST 微波炉／焊机实测 IQ 作外部对标
② 测试对象 | 电磁干扰态势分析（感知层） | 通信信号测量与系统设计 | 频谱主动感知与异常判定 | 信号理解问答 | 无人机决策与合规 | —
③ 输入与工具 | 4站×8阵元原始IQ；12件仪器 | 单通道IQ 32k点；裸Python≤15轮 | 冻结感知输出；固定视角集 | 单通道IQ 1k点+文本；无工具 | 文本+场景JSON；无工具 | —
④ 答案与判分 | 结构化条目；确定性脚本 | 结构化答案+子问绑定 | 动作序列+判断 | 选项+自由文本 | 七选一字母 | —
⑤ 难度分级与依据 | D1–D4四档；环境复杂度递进（源数/噪声/传播/损伤），每档一张主场景卡 | L1–L5五层；题型复杂度递进 | 采集预算／视角档 | 按SNR | 十种推理风格（非难度） | 补一把「能力深度」尺子
⑥ 可检测性门限 | INR≥3dB才计入真值分母 | 未设「应可见」门限 | 未声明 | 按SNR分层 | 不适用 | —
⑦ 题目可解性保证 | 三条生成期硬约束：≥3站可见／同频空域可分／不合格重抽 | 未声明 | 未声明 | 未声明 | 多级校验（物理自洽） | —
⑧ 容差与答案配对 | 3个全局常量；两段贪心配对（位置优先→频偏兜底） | 逐物理量7类容差；实体绑定匹配 | 合规性判定 | 选项准确率+ROUGE | 准确率／BSS | 换实体绑定，顺带解D1「三站>四站」反常
⑨ 计分颗粒度 | 200样本×1个七轴任务 | 200题×920子问 | episode式 | 4,200道QA | 50,000道MCQ | 七轴拆7个计分点：200→1,400
⑩ 拒答语义 | 有正式定义：空列表+无候选=合法「无干扰」；有候选=abstained | 无 | 有Stop动作 | 无 | 无（必选） | —
⑪ 真值隔离／防污染 | 两层隔离：目录级public／private；字段级屏蔽aimed／victim | 同一JSON带题与答 | 隐藏更彻底 | 标签与IQ分离 | 答案分离 | 补第三层held-out隐藏榜（ITU式）
⑫ 可复现 | 每样本30个SHA256+冻结信道零成本重放 | MD5+协议指纹+SCORER_VERSION | ✘ 未发布（无代码/数据） | ✘ 只放推理/评测；无校验和 | ~ 场景内嵌seed；不可重造 | —
⑬ 模型横评／基线 | 仅自研Agent；无人类基线 | 14个LLM；无人类基线 | 有对比数字 | GPT-5基线 | 32个SOTA LLM | 跑5–8个模型（CLI已支持，只缺key）
⑭ 许可／发表 | 无LICENSE、无预印本 | MIT+CC BY 4.0；投KDD 2027 | arXiv | CVPR 2026 | CC BY 4.0；IEEE OJVT | 加LICENSE（MIT+CC BY 4.0）；论文排长期
判据（四条同时具备，才算「为电磁大模型而设计」的卷子）：输入是原始 IQ · 答案是带容差的物理量 · 有空间维与多源关联 · 把「这里什么都没有」当合法答案